## Slide 1
Elaborazione ed interpretazione delle immagini digitali
a.a. 2017-2018
Fondamenti di immagini digitali
docente
Prof. Alessandro Bria
EIID – Fondamenti di immagini digitali
1/52

## Slide 2: Sommario
Lo spettro elettromagnetico
La percezione visiva
Le immagini digitali monocromatiche e policromatiche
  Formazione
  Acquisizione
  Rappresentazione
Operazioni sulle immagini
Compressione di immagini e formati più utilizzati

## Slide 3
Lo spettro elettromagnetico
EIID – Fondamenti di immagini digitali
3/52

## Slide 4: Da dove vengono le immagini?
Il principale (e più familiare, in quanto legato alla visione dell’uomo) fenomeno generativo delle immagini è la radiazione elettromagnetica
altri importanti fenomeni generativi: acustico, ultrasonico ed elettronico

## Slide 5: Apri gli occhi…

## Slide 6: Immagini da raggi gamma
gli usi principali delle immagini basate su raggi gamma sono:
  medicina nucleare (scintigrafia)
  osservazioni astronomiche
in medicina nucleare, un isotopo radioattivo viene iniettato al paziente
  l'isotopo emette raggi gamma mentre decade
le immagini sono prodotte dai rilevatori di raggi gamma

## Slide 7: Immagini da raggi X
i raggi X sono tra le più antiche fonti di radiazioni elettromagnetiche utilizzate per le immagini
la formazione dell'immagine deriva dall'interazione tra un fascio di fotoni (raggi X) diretti da una sorgente a un recettore, e la materia interposta
l’uso più noto è la diagnostica medica, ma sono ampiamente utilizzati anche nel settore industriale e in altri settori

## Slide 8: Immagini nell’ultravioletto
Le applicazioni di immagini basate su raggi ultravioletti sono molteplici: l'ispezione industriale, microscopi, i laser, imaging biologico, e osservazioni astronomiche.
Intensità di emissione di autofluorescenza da una sottile sezione di felce
Polvere e gas generati dal ghiaccio vaporizzato di una cometa

## Slide 9: Immagini nell’infrarosso
La banda dell'infrarosso è spesso usata in combinazione con la banda del visibile
Applicazioni:
  microscopio ottico
  astronomia
  telerilevamento
  industria
  forze dell'ordine

## Slide 10: Immagini radar
Meteorologia
Monitoraggio dissesti idrogelogici

## Slide 11: Immagini da onde radio
le onde radio vengono usate in medicina, per esempio, per la risonanza magnetica
  principio di generazione dell'immagine estremamente complesso e basato su meccanica quantistica
  utilizza un potente magnete (1.5 o 3.0 Tesla) ed un generatore di onde radio a 42 Mhz, pari al numero di giri che i protoni dell'atomo di idrogeno compiono su se stessi in un secondo

## Slide 12: Immagini da ultrasuoni
Gli ultrasuoni vengono impiegati in medicina per l’ecografia

## Slide 13
La percezione visiva
EIID – Fondamenti di immagini digitali
12/52

## Slide 14: Elementi di percezione visiva: la visione nell’uomo
Il sistema ottico dell’occhio mette a fuoco la scena esterna sulla retina
La rappresentazione iniziale con cui lavora il sistema visivo è formata dalla distribuzione di luce sui fotorecettori presenti sulla retina

## Slide 15: Elementi di percezione visiva: la retina
struttura multistrato
strato dei fotorecettori
  coni (~7 milioni)
    sensibili al colore
    bassa sensibilità
    alta velocità di risposta
  bastoncelli (~75-150 milioni)
    non sono sensibili al colore
    elevata sensibilità
    bassa velocità di risposta

## Slide 16: Elementi di percezione visiva: spettro dei fotorecettori
tre tipi di coni (rossi, verdi, blu) si attivano in maniera differente a seconda della lunghezza d’onda della radiazione incidente
i coni blu sono i meno sensibili (costituiscono meno del 10% del totale complessivo)

## Slide 17
Le immagini digitali
EIID – Fondamenti di immagini digitali
16/52

## Slide 18: Formazione di un’immagine
ingredienti del tutto generali
  sorgente di energia
    sole, radar, raggi X, ultrasuoni, ecc.
    l’energia emessa è detta radianza ()
  elementi della scena
    oggetto, organo, molecola, ecc.
    riflettono o trasmettono l’energia della sorgente (dipende dalla sorgente)
  sensore
    naturale (occhio)
    artificiale (pellicola, lastra, fotocamera)
    l’energia percepita è detta luminanza ()
reflection
transmission
Spectral Energy Distribution

## Slide 19: Immagini policromatiche e monocromatiche
immagine reale
immagine acquisita
immagine acquisita
immagine acquisita
monocromatica
policromatica
Sensore/i
intensità (livello di grigio)

## Slide 20: Acquisizione di un’immagine: struttura di un sensore
l’energia irradiata sul sensore è trasformata in una tensione elettrica grazie a:
  azione della potenza elettrica di alimentazione
  materiale del sensore sensibile al particolare tipo di energia da percepire
la risposta del sensore è un segnale di tensione che può essere digitalizzato
Voltage waveform out
array di sensori
matrice di sensori

## Slide 21: Acquisizione di un’immagine: array di sensori
array lineari
array circolari

## Slide 22: Acquisizione di un’immagine: sensori CCD (1/3)
la griglia di sensori divide la scena in zone quadrate dette pixels (PICTure Elements)
in ciascun pixel, un filtro seleziona un determinato colore tra R, G e B
il segnale luminoso è catturato da un fotodiodo che lo converte in una carica elettrica
questa è convertita in un segnale elettrico analogico che viene poi amplificato
il segnale analogico viene convertito in segnale digitale da un ADC
1
2
3
4
25%
50%
25%

## Slide 23: Acquisizione di un’immagine: sensori CCD (2/3)
il mosaico di filtri comporta una perdita spaziale di informazione per ciascun colore
questa viene compensata via software mediante interpolazione

## Slide 24: Acquisizione di un’immagine: sensori CCD (3/3)
senza e con interpolazione
artefatti introdotti dall’interpolazione

## Slide 25: Campionamento spaziale e quantizzazione (1/2)
immagine continua
profilo di intensità lungo AB su immagine continua
campionamento spaziale e quantizzazione dei livelli di intensità
  il campionamento è dovuto all’utilizzo di un numero limitato di sensori
  la quantizzazione è dovuta al passaggio analogico-digitale
profilo di intensità lungo AB su immagine digitale
1
2
3
4

## Slide 26: Campionamento spaziale e quantizzazione (2/2)
immagine continua proiettata su una griglia di sensori e successivo campionamento spaziale e quantizzazione dei livelli di intensità

## Slide 27: Risoluzione spaziale (1/2)
si riferisce al più piccolo dettaglio osservabile in un’immagine
è definita come numero di pixel per unità di lunghezza o anche tramite la dimensione del pixel (ad es. pixel di 0.5 mm per lato in una TAC)
non è solo funzione delle dimensioni di un’immagine

## Slide 28: Risoluzione spaziale (2/2)
256x256
128x128
64x64
32x32
16x16
8x8

## Slide 29: Risoluzione dei livelli di grigio
si riferisce alla più piccola variazione cambiamento di intensità in un’immagine
è definita pari al numero di livelli di grigio
256
128
64
32
16
8
4
2

## Slide 30: Rappresentazione di un’immagine digitale monocromatica (1/3)
altezza (o numero di righe)
larghezza (o numero di colonne)
operatore
pixel
intensità luminosa del pixel

## Slide 31: Rappresentazione di un’immagine digitale monocromatica (2/3)
Per motivi di elaborazione, memorizzazione ed hardware
con detto numero di livelli di grigio e tipicamente
con detto profondità di bit (bit depth) o, in caso l’immagine in questione sia una componente di colore in un modello RGB, profondità di colore (color depth)
Segue che il numero di byte necessario per memorizzare un’immagine digitale monocromatica è

## Slide 32: Rappresentazione di un’immagine digitale monocromatica (3/3)
valori tipici di per immagini monocromatiche sono
immagine binaria
immagine ad 8 bit
immagine a 16 bit
2 livelli di grigio (bianco e nero)
valori in [0,1]
256 livelli di grigio
valori in [0,255]
65.536 livelli di grigio
valori in [0, 65.535]

## Slide 33: Rappresentazione di un’immagine digitale policromatica (1/4)
due rappresentazioni:
  indicizzata
    è un indice all’interno di una mappa di colori (palette)
    utilizzata dai primi Macintosh, stazioni di videogiochi (Amiga, Atari, Commodore 64) ed interfacce VGA e Super VGA
  diretta
    nel modello RGB, una per ciascun canale con livello di intensità (come nel caso di immagini monocromatiche)
    utilizzata dai moderni apparecchi elettronici, DVD e Bluray Disc

## Slide 34: Rappresentazione di un’immagine digitale policromatica (2/4)
valori tipici di per immagini policromatiche indicizzate sono
immagine a 2 bit
immagine a 4 bit
immagine ad 8 bit
4 colori
Atari ST, CGA
16 colori
Atari ST, Commodore 64
256 colori
Atari TT, VGA

## Slide 35: Rappresentazione di un’immagine digitale policromatica (3/4)
valori tipici di per immagini policromatiche dirette sono
immagine ad 8 bit
immagine a 16 bit (o HighColor)
immagine a 24 bit (o TrueColor)
256 (8 x 8 x 4) colori
MSX2
65.536 (32 x 64 x 32) colori
smartphone (vecchi modelli)
16.777.216 colori (256 x 256 x256)
moderni sistemi operativi
3
3
2
5
6
5
8
8
8

## Slide 36: Rappresentazione di un’immagine digitale policromatica (4/4)
immagini sempre più comuni sono di tipo RGBa (RGB + alpha channel) con 8 bit aggiuntivi per memorizzare il livello di trasparenza

## Slide 37
Operazioni sulle immagini
EIID – Fondamenti di immagini digitali
36/52

## Slide 38: Classificazione delle operazioni sulle immagini
operazioni nel dominio spaziale
operazioni nel dominio della frequenza
Trasformazione definita su un certo vicinato di
DFT (Discrete Fourier Transform)
filtraggio secondo un certo filtro
DFT-1

## Slide 39: Operazioni nel dominio spaziale
operatori puntuali
  il valore di uscita nel punto dipende solo dal valore di ingresso nel punto
operatori locali
  il valore di uscita nel punto dipende solo dai valori di ingresso in un vicinato del punto
operatori globali
  il valore di uscita nel punto dipende da tutti i valori dell’immagine di ingresso
input
output

## Slide 40: Esempio di operatore puntuale: inversione dei livelli di grigio
semplice trasformazione del tipo
fornisce la negativa dell’immagine originale

## Slide 41: Esempio di operatore locale: filtro mediano
sostituisco con il valore mediano calcolato in un vicinato di dimensioni centrato su
efficace per rimuovere rumore di tipo sale e pepe (salt and pepper noise)

## Slide 42: Esempio di operatore globale: trasformata di Fourier (1/2)
= valor medio
le direzioni orizzontali e verticali sono spesso dominanti
La maggior parte dell’informazione è contenuta nelle basse frequenze

## Slide 43: Esempio di operatore globale: trasformata di Fourier (2/2)

## Slide 44: Operazioni nel dominio della frequenza
filtro passa basso
immagine smoothed

## Slide 45: Trasformazioni geometriche
le operazioni discusse fino adesso modificano l’intensità dei pixel
le trasformazioni geometriche, invece, modificano la posizione dei pixel mantenendo le intensità invariate al fine di:
  creare effetti speciali
  registrare due immagini della stessa scena acquisite in momenti diversi
  registrare due immagini di oggetti leggermente diversi
  morphing
  ….

## Slide 46: Trasformazioni affini
trasformazioni geometriche esprimibili mediante:
  moltiplicazione per una matrice (trasformazione lineare) seguita da
  somma con un vettore (traslazione)
trasformazione affine
codifica rotazioni e scaling

## Slide 47
Compressione e formati di immagine
EIID – Fondamenti di immagini digitali
46/52

## Slide 48: La compressione di immagini
ogni algoritmo di compressione deve essere invertibile
due modalità:
  lossless, senza perdita di informazione (immagine identica all’originale)
  lossy, con perdita di informazione - ovvero di qualità
alcuni algoritmi:
  Run-Length Encoding (RLE): simboli =  1 simbolo
  ricorsivi/frattali: suddivisione ricorsiva in aree omogenee
  codifica di Huffman: basato sulla probabilità delle ricorrenze dei simboli nell’immagine
  Lempel Zev Welch (LZW): applicabile a qualsiasi dato

## Slide 49: I formati di immagine: JPEG
Joint Photographic Expert Group (JPG o JPEG) è il formato più usato per le immagini di tipo fotografico in rete
codifica diretta TrueColor 24 bit / 8 bit grayscale
livello di compressione variabile (+ compressione = - qualità).
compressione di tipo “lossy” (con perdita di informazione)
non supporta le trasparenze

## Slide 50: I formati di immagine: GIF
Graphics Interchange Format (GIF) è diventato famoso grazie ad Internet
codifica indicizzata 8 bit (256 colori) con palette personalizzata
compressione di tipo “lossless” LZW
supporta la trasparenza mediante 1 codice dedicato (= colore "trasparente")
supporta animazioni

## Slide 51: I formati di immagine: BMP
è il formato bitmap di Windows
codifica indicizzata con palette a 1, 4, 8, 16, 24 o 32 bit
compressione lossless RLE (opzionale)
non supporta le trasparenze
non supporta animazioni
non compatibile con i browser

## Slide 52: I formati di immagine: PNG
Portable Network Graphics (PNG) è il formato lossless più utilizzato su Internet
supporta entrambe codifiche dirette RGB[a] (24/32 bit) e con palette (24/32 bit)
supporta immagini grayscale ad 8 e 16 bit
compressione lossless migliore rispetto a LZW
non supporta animazioni

## Slide 53: I formati di immagine: TIFF
Tagged Image File Format (TIFF) è uno dei formati più flessibili ed è ampiamente utilizzato in fotografia e microscopia
permette di utilizzare diversi spazi di colore combinati con elevate profondità di bit (grayscale 8/16/32 bit, RGB 24/48 bit, CMYK 24/32/48 bit)
diversi tipi di compressione (lossless LZW e ZIP, lossy JPEG)
supporta tiling
supporta 3D